## Slide 1
DNSH
24/11/2023
Focus Misura Edilizia Giudiziaria M2C3 I1.2
WEBINAR
Do Not Significant Harm

## Slide 2
Agenda
1. L’investimento M2C3I1.2 e DNSH | 3
2. Applicazione all’investimento | 12
3. Case Study - Scheda 2 | 20
4. Approfondimento analisi di rischio climatico fisico | 25
5. Q&A | 27

## Slide 3
L’investimento M2C3I1.2 e il DNSH
1

## Slide 4
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI GIUDIZIARI
INQUADRAMENTO
MINISTERO TITOLARE
Ministero della Giustizia
CODICE MISURA
Missione 2 Componente 3 – I 1.2
ENTI ATTUATORI
11 Soggetti Attuatori*
PRINCIPALI AMBITI
Riqualificazione / Efficientamento Edifici Giudiziari
DATI CHIAVE
TARGET EU
T1 2026: 289.000 mq di superficie costruita, riqualificata e potenziata
AGGIUDICAZIONE GARE
Dicembre ‘23
NUMERO DI PROGETTI
51*
INVESTIMENTO
411,7 mln€
DESCRIZIONE MISURA
è finalizzato alla riqualificazione ed al potenziamento tempestivo delle strutture giudiziarie a beneficio degli utenti e dell’intera comunità. L’obiettivo è quello di sviluppare il patrimonio immobiliare in chiave ecologica intervenendo in tutte quelle situazioni in cui la presenza di struttura inadeguate rischia di incidere sull’erogazione dei servizi.
Riduzione emissioni:
0,735 Ktep all’anno
• L'investimento mira a intervenire tempestivamente sulle strutture inadeguate che influiscono negativamente sull'erogazione dei servizi giudiziari, valorizzandone il patrimonio storico ma garantendo, allo stesso tempo, la sicurezza antisismica e l'efficienza tecnologica ed energetica. Per tale motivo, è verificata la presenza di un elaborato specifico che tiene in considerazione i rischi antisismici per le progettualità in essere.
• Il programma mira a garantire anche la sostenibilità economica, ambientale e sociale degli interventi attraverso l'utilizzo di materiali sostenibili e il ricorso a energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili.
DETTAGLI AGGIUNTIVI
Totale progetti:
48 edifici
TARGET ITALIA
Finalità
Categorie
Intervento
Strumenti
Efficientamento delle strutture, miglioramento tecnologico dell’ erogazione dei servizi e recupero del patrimonio storico che caratterizza l'amministrazione della giustizia italiana.
Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici giudiziari.
Infrastrutture sociali
4
*Il numero effettivo di progetti e soggetti attuatori fa riferimento ai CUP attivi al momento e potrebbe essere soggetto a modifiche

## Slide 5
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.I
l principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).
IL“DO NOT SIGNIFICANT HARM”
IN COSA CONSISTE E I SEI OBIETTIVI AMBIENTALI
OVERVIEW
Mitigazione dei cambiamenti climatici: gli investimenti e le riforme non devono produrre significative emissioni di gas ad effetto serra, tali da non permettere il contenimento dell’innalzamento delle temperature di 1,5 C° fino al 2030. Sono pertanto escluse iniziative connesse con l’utilizzo di fonti fossili.
Adattamento ai cambiamenti climatici: gli investimenti e le riforme non devono essere esposte agli eventuali rischi indotti dal cambiamento del Clima, quali ad es. innalzamento dei mari, siccità, alluvioni, esondazioni dei fiumi, nevicate abnormi.
Uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: gli investimenti e le riforme non devono compromettere lo stato qualitativo delle risorse idriche con una indebita pressione sulla risorsa.
Economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: gli investimenti e le riforme non devono utilizzare in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e produrre rifiuti pericolosi per i quali non è possibile il recupero.
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento: gli investimenti e le riforme non devono introdurre sostanze pericolose, quali ad es. quelle elencate nell’Authorization List del Regolamento Reach.
Protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: gli investimenti e le riforme non devono compromettere i siti protetti.
I 6 OBIETTIVI AMBIENTALI
5

## Slide 6
Nei prossimi mesi le linee guida verranno aggiornate
Per ogni misura/componente del PNRR vengono riportate le schede che vi sono assegnate (Mappatura di correlazione tra investimenti-Riforme e Schede Tecniche). Il resto della guida riporta il dettaglio metodologico per ognuna delle 31 schede di verifica.
IL“DO NOT SIGNIFICANT HARM”
I TRE MACRO STRUMENTI A SUPPORTO (1/2)
1 . GUIDA OPERATIVA DNSH
Gli obblighi connessi al DNSH, con specifico riferimento al primo obiettivo ambientale “Mitigazione dei cambiamenti climatici”, possono essere differenti in funzione al regime di appartenenza.
Questa differenziazione si trova direttamente nelle “Mappatura di correlazione tra investimenti-Riforme e Schede Tecniche”, oppure, se l’investimento non ricade nel PNRR, solitamente è riportato nei decreti attuativi.
Per gli altri obiettivi ambientali viene proposto un solo regime, che corrisponde al Regime 2. Ciò è strettamente connesso con lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione sul tema della Tassonomia. Al momento, sono stati definiti i requisiti per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai cambiamenti climatici, descritti nel regolamento Delegato (UE) 2021/2139. In Appendice 1 alla Guida è disponibile la metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici.
6
La misura M2C3 – I 1.2 ricade nel REGIME 2

## Slide 7
Le Checklist riportano sinteticamente gli adempimenti ex ante ed ex post rispetto alla realizzazione dell’opera/attuazione dell’investimento. Quasi tutte le checklist (tranne scheda 5 e scheda 8) sono composte da due sheet, rispettivamente per gli adempimenti legati al Regime 1 e al Regime 2. Le check-list DNSH sono state trasmesse ai soggetti attuatori con nota 1142 del 19/10/2023 allegate alle Istruzioni operative per la rendicontazione e la verifica delle procedure di affidamento lavori. Queste prevedono: 1) l’indicazione dell’esito del controllo “regolare” “non regolare” “ non applicabile”; 2) l’indicazione dei documenti controllati; 3) l’indicazione nel campo ”note” delle motivazioni inerenti all’esito del controllo
ReGiS è la piattaforma unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, gli Enti Locali ed i soggetti attuatori, possono compiere una serie di operazioni per rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR. Nello specifico, la Piattaforma, risponde alle seguenti esigenze:
attivare le procedure per selezionare i progetti e raggiungere gli obiettivi previsti;
gestire i progetti e le loro informazioni anagrafiche;
gestire le attività di monitoraggio tramite l’invio della documentazione necessaria per l’attività di verifica e controllo dei principi DNSH.
IL“DO NOT SIGNIFICANT HARM”
I TRE MACRO STRUMENTI A SUPPORTO (2/2)
2. CHECKLIST DI VERIFICA SCHEDE TECNICHE
Ovviamente dev’essere sempre garantito il rispetto della normativa ambientale (nazionale o regionale che sia) applicabile. Un ruolo fondamentale è rivestito da AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), procedimenti di assoggettabilità a VIA (Valutazione di impatto ambientale), etc. Tali provvedimenti devono essere presentati in fase di rendicontazione della documentazione legata al DNSH (ReGIS), così come certificazioni volontarie (es. ISO 14001,EMAS ecc), la cui presenza molto spesso garantisce automaticamente la conformità di un criterio. Per quanto riguarda i CAM (Criteri Ambientali Minimi), questi sono obbligatori quando si parla di appalti pubblici, ma molto spesso vengono richiamati per ottemperare ai requisiti come demolizione selettiva e criteri di disassemblaggio.
3. NORMATIVA NAZIONALE, CRITERI AMBIENTALI MINIMI E CERTIFICAZIONI VOLONTARIE
LA PIATTAFORMA ReGIS
7
N.B. Si precisa che alcuni requisiti debbano essere recepiti laddove - indipendentemente dall’uso dei CAM 2017 o 2022 - fossero già previsti dal Regolamento (UE) 2021/2139 della CE del 4 giugno 2021 in vigore dal 1° gennaio 2022.

## Slide 8
SCHEDE TECNICHE
APPLICAZIONI, PRINCIPI GUIDA E VINCOLI SCHEDA 1
La misura M2C3 – I 1.2 è espressamente orientata all'analisi delle Schede 1, 2 e 12, sotto il REGIME 2, ciascuna delle quali è dedicata, rispettivamente, a specifici ambiti tematici:
1) Costruzione di nuovi edifici; 2) Ristrutturazione di edifici; 12) Produzione di elettricità da pannelli solari
OVERVIEW
APPLICAZIONE
PRINCIPIO GUIDA
VINCOLI
Scheda
1
Costruzione di nuovi edifici, interventi di demolizione e ricostruzione e/o ampliamento di edifici esistenti residenziali e non residenziali.
Non sono ammessi edifici destinati a:
• Estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
• Scambio di quote ETS (Emissions Trading Schemes) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
• Esclusione dall’intervento di caldaie a gas
• Attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.
1. Edificio non adibito all'estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili
2. Adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica
3. Redazione di un report di analisi dell’adattabilità*
4. Utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati
5. Redazione Piano di gestione rifiuti comprendente i requisiti necessari specificati nella scheda*
6. Previsione di criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica*
7. Disponibilità di schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate*
8. Redazione Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)
9. Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego*
10. Verifica che la localizzazione dell’opera non sia all’interno delle aree di divieto indicate nella scheda tecnica
11. Censimento floro-faunistico per edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità
12. Valutazione di Incidenza (DPR 357/97) per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000 o in prossimità
13. Per aree naturali protette, rilascio di nulla osta degli enti competenti
*Ottemperanza richiesta in ex-post
In caso di investimenti > 10 mln€, il punto 3 viene sostituito da 3.1 E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027
S
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vincoli 4,5,6,7,8,e 9.
Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.
8

## Slide 9
SCHEDE TECNICHE
APPLICAZIONI, PRINCIPI GUIDA E VINCOLI SCHEDA 2
La misura M2C3 – I 1.2 è espressamente orientata all'analisi delle Schede 1, 2 e 12, sotto il REGIME 2, ciascuna delle quali è dedicata, rispettivamente, a specifici ambiti tematici:
1) Costruzione di nuovi edifici; 2) Ristrutturazione di edifici; 12) Produzione di elettricità da pannelli solari
OVERVIEW
APPLICAZIONE
PRINCIPIO GUIDA
VINCOLI
2
Ristrutturazione importante o riqualificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali, come definito dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015.
1. Edificio non adibito all'estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili
2. Rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici
3. Redazione di un report di analisi dell’adattabilità*
4. Se applicabile, utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati
5. Redazione Piano di gestione rifiuti comprendente i requisiti necessari specificati nella scheda*
6. Rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica*
7. Censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)
8. Redazione Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)
9. Indicazione delle limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)
10. Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego*
*Ottemperanza richiesta in ex-post
In caso di investimenti > 10 mln€, il punto 3 viene sostituito da 3.1 E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027
S
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vincoli 4,5,6,7,8,e 9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.
9
Non sono ammessi edifici destinati a:
• Estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
• Scambio di quote ETS (Emissions Trading Schemes) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
• Esclusione dall’intervento di caldaie a gas naturale
• Attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.
Scheda

## Slide 10
SCHEDE TECNICHE
APPLICAZIONI, PRINCIPI GUIDA E VINCOLI SCHEDA 3
La misura M2C3 – I 1.2 è espressamente orientata all'analisi delle Schede 1, 2 e 12, sotto il REGIME 2, ciascuna delle quali è dedicata, rispettivamente, a specifici ambiti tematici:
1) Costruzione di nuovi edifici; 2) Ristrutturazione di edifici; 12) Produzione di elettricità da pannelli solari
OVERVIEW
APPLICAZIONE
PRINCIPIO GUIDA
VINCOLI
Scheda
12
Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi fotovoltaici solari e le apparecchiature ad essi complementari.
• Efficienza (inclinazione, assolazione, ampiezza) e sicurezza antincendio;
• Economia circolare e salvaguardia della biodiversità, anche agraria;
• Limitazione all’uso del suolo.
1. Conformità a disposizioni CEI o più generalmente alle migliori tecniche disponibili anche in relazione alle norme di connessione
2. Pannelli marcati CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva RoHS, o rispondenti ai criteri previsti dal GSE
3. Analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione così come definita nell'appendice 1 della Guida Operativa e solo per impianti che generano elettricità con impianti di potenza superiore a 1MW.
4. Rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 18/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) anche attraverso l’iscrizione dello stesso nell’apposito Registro dei produttori AEE
5. Nulla osta degli enti competenti per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…)
6. Valutazione di Incidenza (DPR 357/97) laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000
10

## Slide 11
LA PROSSIMA SCADENZA
LA MILESTONE UE M2C3-7 E’ IN SCADENZA
La Milestone UE M2C3-7, in scadenza al 31 dicembre 2023, sancisce il termine per “l'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia”.
LA MILESTONE
11
Questo implica che, al fine di ottenere i fondi PNRR, i Progetti di investimento ed i relativi allegati tecnici devono essere presentati e verificati.
IL PROSSIMO PASSO

## Slide 12
Applicazione all’investimento
2
12

## Slide 13
LE SCHEDE DNSH
Elemento di controllo – Scheda 1 | Note | 
1. L’edificio non è adibito all'estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili? | Indicare la corretta destinazione d’uso all’interno di una Relazione tecnica di progetto, come ad esempio una Relazione CAM o una Relazione DNSH. | 
2. Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica? | Adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovato da Relazione Tecnica. La suddetta Relazione tecnica progettuale, troverà riscontro, nell’Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato per la classificazione di “edificio ad energia quasi zero” (NZEB) e relativa asseverazione attestante che l’indice di prestazione energetica globale è almeno il 20% inferiore alla soglia fissata per edifici NZEB. | 
3. È stato redatto un Report di Analisi dell’Adattabilità? | Per identificare i rischi climatici fisici, attuali e futuri, rilevanti per la costruzione di un nuovo edificio si dovrà eseguire una solida valutazione del rischio climatico con la quale identificare i rischi tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell’Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139. ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE - Redazione del report di analisi di adattabilità ai rischi climatici. ELEMENTI DI VERIFICA EX POST - Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità e mitigazione dei rischi climatici definite a seguito della analisi di adattabilità realizzata (se previsto dall’analisi svolta in ex-ante). | 
Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1 |  | 
3.1. E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell’individuazione delle misure di adattamento del caso. Rispetto al Report di Adattabilità il report di vulnerabilità ha un orizzonte temporale più ampio. | 
13

## Slide 14
LE SCHEDE DNSH
Elemento di controllo – Scheda 1 | Note | 
4. È stato previsto l’utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? | Prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto. Gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico delle utenze. Pertanto, solo nel caso in cui fosse prevista l’installazione di apparecchi idraulici nell’ambito dei lavori, dovranno essere adottate le indicazioni dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022 , relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari (2.3.9 Risparmio idrico). ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE - Prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto; ELEMENTI DI VERIFICA EX POST - Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate. | 
5. È stato redatto un Piano di gestione rifiuti comprendente i requisiti necessari specificati nella scheda? | Redazione del Piano di gestione rifiuti. Il Piano definisce ed individua:le diverse tipologie di rifiuti producibili dalle attività di cantiere, fissandone preliminarmente le principali caratteristiche qualitative, la definizione delle attività di gestione dei rifiuti, le indicazioni tecniche per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nella fase di esecuzione dell’opera e la valutazione degli impatti generati dalle singole fasi gestionali dei rifiuti. | 
6. Sono stati rispettati i criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? | Redazione del Piano di disassemblaggio e demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti. Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla Demolizione selettiva, recupero e riciclo (previsto dai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022. Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all’applicazione dei requisiti dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022 , relativi al disassemblaggio e fine vita (2.4.14). | 
14

## Slide 15
LE SCHEDE DNSH
Elemento di controllo – Scheda 1 | Note | 
7. É stata verificata la presenza delle schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? | Per i materiali in ingresso, non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate. Indicare perciò le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (57, Regolamento CE 1907/2006, REACH) così come le prove di verifica definite all’interno dei CAM edilizi alla parte relativa alle sostanze pericolose. | 
8. È stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)? | Per la gestione ambientale del cantiere dovranno essere rispettati i requisiti ambientali del cantiere, così come previsto dai CAM. Inoltre, dovrà essere redatto specifico Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali; Il Piano ha l'obiettivo di: individuare e valutare gli aspetti ambientali significativi legati alle attività di cantiere. definire le misure di mitigazione e le procedure operative per contenere gli impatti ambientali connessi. | 
9. I consumi di legno sono stati verificati e sono state definite le previste condizioni di impiego? | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo). Nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, rivestimenti e finiture, dovrà essere garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE - Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per il legno vergine. ELEMENTI DI VERIFICA EX POST - Disponibilità delle certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine; Disponibilità delle certificazioni per i manufatti in legno da recupero | 
10. È stato verificato che la localizzazione dell’opera non sia all’interno delle aree di divieto indicate nella scheda tecnica? | Conferma/autodichiarazione che la localizzazione dell’opera non sia all’interno delle aree di divieto indicate nella scheda tecnica .Se assente, si suggerisce di specificare nella checklist, al momento della compilazione, che tale requisito risulta non applicabile in quanto la destinazione d’uso non ricade nelle casistiche riportate nel DNSH. | 
15

## Slide 16
LE SCHEDE DNSH
Elemento di controllo – Scheda 1 | Note | 
11. È stato effettuato un censimento floro-faunistico per edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità? | Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognerà prevedere: La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN. | 
12. È stato eseguita una Valutazione di Incidenza (DPR 357/97) per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000 o in prossimità? | Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognerà prevedere: Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l’intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97). | 
13. Per aree naturali protette, è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti? | Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognerà prevedere: Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…) , nulla osta degli enti competenti. | 
16

## Slide 17
LE SCHEDE DNSH
Elemento di controllo – Scheda 12 | Note | 
1. Il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segue le disposizioni del CEI o in generale rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione? | Il CT82 ha preparato ed aggiorna periodicamente anche la Guida CEI 82 -25, “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione”. ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE -Dovranno essere pertanto adottate tutte le Norme CEI applicabili, volte all'efficienza ed alla sicurezza, qui riassunte a titolo esemplificativo all’interno della Guida Operativa per il Rispetto del Principio di non Arrecare Danno Significativo all’Ambiente (c.d. DNSH). ELEMENTI DI VERIFICA EX POST- per impianti fino a 20 kW:dichiarazione di conformità dell’intero impianto ex DM37/2008 rilasciata dall’installatore per impianti superiori a 20 kW:dovrà essere acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I Prot. n°P5151/4101. | 
2. I pannelli fotovoltaici hanno la Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs, o rispondono ai criteri previsti dal GSE? | I pannelli fotovoltaici ammessi a finanziamento devono disporre di Marcatura CE o rispondere alle caratteristiche richieste dal GSE (Certificazioni componenti (gse. it)). In particolare, la marcatura CE dovrà includere la conformità alla Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment). | 
3. E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione così come definita nell'appendice 1 della Guida Operativa? | Solo per impianti che generano elettricità con impianti di potenza superiore a 1MW. Gli impianti dovranno essere sottoposti ad una analisi dei rischi climatici fisici che pesano su di essi. Se l’analisi dovesse identificare dei rischi, si procede alla definizione delle soluzioni di adattamento che possano ridurre il rischio fisico climatico individuato. L’analisi del rischio dovrà essere condotta adottando le indicazioni riportate nel Framework dell’Unione Europea (Appendice A, del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico). Dovranno inoltre essere rispettate le norme CEI 61400, “Turbine eoliche”. ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE - In fase di progettazione, conduzione analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione; ELEMENTI DI VERIFICA EX POST - Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate | 
17

## Slide 18
LE SCHEDE DNSH
Elemento di controllo – Scheda 12 | Note | 
4. Sono stati rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) anche attraverso l’iscrizione dello stesso nell’apposito Registro dei produttori AEE ? | Il Decreto Legislativo 49/2014 (di seguito, “Decreto” o D.lgs. 49/2014), di attuazione della Direttiva 2012/19/UE, disciplina la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE. Ai fini di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020, il produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche detiene l’obbligo di iscrizione dello stesso nell’apposito Registro dei produttori AEE (www.registroaee.it/). | 
5. Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità, è stata svolta una verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? | N.A | 
6. Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…) , è stato ottenuto il nulla osta? | Per le attività situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc. | 
18

## Slide 19
LE SCHEDE DNSH
Elemento di controllo – Scheda 12 | Note | 
7. Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? | Con la procedura di valutazione di incidenza DPR 357/97 si ambisce alla tutela della Rete Natura 2000 dal degrado, o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono. L’intervento, qualora sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti Rete Natura 2000, deve essere sottoposto a Valutazione di Incidenza. Isiti della Rete Natura 2000 sono mappati al presente link https://www.mase.gov.it/pagina/rete-natura-2000 | 
19

## Slide 20
Case Study - Scheda 2
3
20

## Slide 21
LE SCHEDE DNSH
21
CASE STUDY - PROGETTO PRESENTATO Progetto Ex Manifattura Tabacchi Venezia
Case Study
CUP: F74E21000250001 Soggetto attuatore: Comune di Venezia
Fondi PNRR per il progetto: 29.999.978,51€ Tipologia progetto: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Stato del progetto al 13/11/23: Analisi su Progetto Esecutivo
Descrizione del progetto:
il Complesso si compone di 3 lotti appartenenti al Complesso Ex Manifattura Tabacchi sito nel Comune di Venezia. L’ intervento prevede la conservazione pressoché integrale dell’immagine esterna degli edifici esistenti. Dal punto di vista strutturale sono previsti interventi di adeguamento statico e sismico che mirano comunque a preservare l’intero complesso, mantenendo inalterate le geometrie strutturali principali.
  Dal punto di vista impiantistico, è prevista la realizzazione dei seguenti impianti:
  • Integrazione della centrale termica e centrale termo-frigorifera esistente e localizzata in copertura dell’Edificio 16 (Lotto 1);
  • Sottocentrali termo-frigorifere e reti distributive nei fabbricati 7, 12 e 13;
  • Impianti di climatizzazione ambiente (distribuzione aria e fluidi termovettori);
  • Impianto idrico sanitario e scarichi;
  • Impianto di spegnimento antincendio;
  • Impianti elettrici”.

## Slide 22
LE SCHEDE DNSH
Elemento di controllo – Scheda 2 | Riferimenti (fonte utilizzata nel progetto presentato) | Note
1. L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? | Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) | Nella Relazione CAM del progetto viene evidenziata la corretta destinazione d'uso.
2. L‘intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici? | Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Relazione Energetica | Nella Relazione CAM del progetto si evidenzia il corretto recepimento del criterio DNSH. Infatti, all’interno della Relazione Energetica si scrive come lo scopo/contesto dell’appena citata diagnosi energetica fa riferimento alla riqualificazione energetica dell’edificio, che a sua volta fa riferimento al DLgs 192/05,.
3. E' stato redatto un report di analisi dell’adattabilità? | N/A | N/A in quanto per tale progetto si applica l’elemento 3.1 di verifica ex-ante del principio DNSH (l’investimento supera la soglia dei 10 milioni di euro).
Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1 |  | 
3.1 E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | Relazione di Studio di Fattibilità Ambientale | All’interno della Relazione di Studio di Fattibilità Ambientale vengono realizzate delle analisi e valutazioni specifiche e mirate per i rischi legati al cambiamento climatico in base al periodo 2021-2027, prendendo in considerazione delle misure precauzionali per ogni rischio.
22
CASE STUDY - PROGETTO PRESENTATO
Case Study

## Slide 23
LE SCHEDE DNSH
Elemento di controllo – Scheda 2 | Riferimenti (fonte utilizzata nel progetto presentato) | Note
*Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vincoli 4,5,6,7,8,9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. |  | 
4. Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? | Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Relazione di calcolo-Impianti Meccanici | Nella Relazione CAM del progetto viene riferito il corretto recepimento del criterio DNSH. Le analisi effettuate all'interno del progetto esecutivo risalgono al 19/12/2022, quindi post aggiornamento CAM (da Decreto 23/06/22), mentre l’analisi del criterio all’interno del progetto si basa sul CAM del 2017. Si fa notare quindi che, ad esempio, all'interno della Relazione di calcolo Impianti Meccanici, si scrive che la portata d'acqua per sanitari quali docce è uguale a 0,15 l/s, equivalente a 9 l/min. Pertanto, ciò risulta non conforme rispetto alle linee guida del DNSH e ai CAM da Decreto 23 giugno 2022, la cui soglia massima è uguale a 8 l/min. Pertanto si sottolinea l’esigenza di valutare sempre correttamente il CAM applicabile.
5. E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? | Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Relazione Piano Gestione Rifiuti | Nella Relazione CAM del progetto si evidenzia il corretto recepimento del criterio DNSH. Si conferma la presenza della Relazione sulla gestione dei rifiuti all’interno del Piano Gestione Rifiuti, redatto in conformità con le linee guida del DNSH.
*Tale condizione si verifica solamente per progetti con relazione CAM aggiornata secondo i CAM entrati in vigore il 4 dicembre 2022.
CASE STUDY - PROGETTO PRESENTATO
23
Case Study
N.B. Si precisa che alcuni requisiti debbano essere recepiti laddove - indipendentemente dall’uso dei CAM 2017 o 2022 - fossero già previsti dal Regolamento (UE) 2021/2139 della CE del 4 giugno 2021 in vigore dal 1° gennaio 2022.

## Slide 24
LE SCHEDE DNSH
Elemento di controllo – Scheda 2 | Riferimenti (fonte utilizzata nel progetto presentato) | Note
6. Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? | Relazione Gestione Materie | Sebbene la relazione CAM del progetto faccia riferimento ai criteri minimi ambientali da Decreto 11 ottobre 2017, per cui almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli strumenti prefabbricati, escludendo gli impianti, doveva essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile, il progetto si trova in conformità anche ai requisiti aggiornati con il CAM da Decreto 23 giugno 2022, criterio 2.6.2., per cui la già citata soglia è stata aumentata al 70%, prevedendo un 91% di rifiuti prodotti in cantiere destinati al riutilizzo, riciclaggio e ad altri tipi di recupero di materiale.
7. E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)? | Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Relazione Gestione Materie | Nella Relazione CAM del progetto si evidenzia il corretto recepimento del criterio DNSH. La presenza dell'elemento di verifica ex-ante è confermata all'interno della Relazione Gestione Materie, con particolare riferimento al paragrafo dedicato al MCA.
CASE STUDY - PROGETTO PRESENTATO
24
Case Study

## Slide 25
LE SCHEDE DNSH
Elemento di controllo – Scheda 2 | Riferimenti (fonte utilizzata nel progetto presentato) | Note
8. E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)? | Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) | Dalla Relazione CAM del progetto si evince che non è un obbligo normativo nella Regione Veneto redigere un Piano Ambientale di Cantierizzazione e pertanto non eseguito all’interno del progetto.
9. Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? | Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) | Nella Relazione CAM del progetto si evidenzia il corretto recepimento del criterio DNSH. La validità dell'elemento di verifica ex-ante è rispettata dato che si rimanda ai bandi di gara, che a loro volta contengono l’effettiva lista di limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevedono di utilizzare.
10. Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? | Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) | Nella Relazione CAM del progetto si sottolinea il corretto recepimento del criterio DNSH. La validità dell'elemento di verifica ex-ante è rispettata dato che si rimanda ai bandi di gara, che a loro volta contengono l’effettiva verifica dei consumi di legno previsti e le certificazioni di sostenibilità previste dal criterio del DNSH.
CASE STUDY - PROGETTO PRESENTATO
25
Case Study
N.B. Occorre controllare gli obblighi normativi della regione di riferimento per comprendere se il PAC è obbligatorio; ad ogni modo è un elemento di verifica della Checklist DNSH e pertanto è consigliato produrlo

## Slide 26
Approfondimento analisi di rischio climatico fisico
4
26

## Slide 27
I rischi climatici fisici che pesano sull'attività sono stati identificati tra quelli elencati nella tabella di cui alla sezione II dell'Appendice A, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:
      esame dell'attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nella sezione II dell’appendice possono influenzare l'andamento dell'attività economica durante il ciclo di vita previsto selezionando scenari di cambiamento climatico (es. RCP/SSP) ;
      se l'attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l'attività economica;
La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell'attività e alla durata prevista, così che:
      per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;
      per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri coerenti con la durata prevista dell'attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.
Approfondimento sull’approccio in linea con le linee guida DNSH
APPENDIX A,Allegato 1 agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C(2021)2800]
27

## Slide 28
Q&A
5
28